两线制LED显示4-20mA液位变送板

一．概述：

液位变送器是一种两线制智能液位变送模块，把电阻信号进行线性化处理输出与电阻对应的4~20mA的电流信号。此模块一般安装在变送器的头部接线盒里面。变送器设计紧凑，线路采用低功耗设计，并且全部采用低温漂的元器件，降低电路的发热和环境温度对变送器的影响。加强的抗干扰设计，使之可以长期稳定的工作在-40~80℃的工业级环境中。尤其是其带LED显示的设计，彻底解决了客户需要带显示表头的液位变送器产品，整机采用微功耗设计，LED显示可以在-40~80度的工业级环境长期可靠使用。显示面板具有按键和LED人机接口，可以通过面板人机接口来实现校准。

二．特点：

- 智能两线制4～20mA工作方式,抗干扰能力更好,信号无损远传。

- 提供传感器恒流激励，恒流激励电流约0.4mA

- 专用定制ASSIC电路,集成度更高,可靠性更好.

- 适合液位电阻传感器，

- 全数字校准，无可动电位器，温漂更低至<40ppm。

- 加强的EMC抗干扰设计，硬件看门狗，适合各种电磁环境恶劣的工业环境。

- 大动态信号输入范围，最大信号输入为±80mV。

- 特别适合液位变送器选用。

三．主要参数：

- 电源电压：10~36VDC,推荐24VDC。

- 信号范围：±34mV,±75mV。

- 恒流激励：0.4mA。

- 采样速度：10次/秒。

- 输出分辨率：约1uA。

- 温漂系数：<40ppm/℃。

- 工作环境：温度-20~85℃，湿度<85%,干燥无腐环境。

- 外形尺寸：bs-4（直径53）

四．外形尺寸及接线图：

整体高度

接线图：

接线图说明：

1：Vcc,GND为恒压电源输出。

2：I+,I-	为传感器恒流激励输出，输出电流约0.4mA。

3：24V-和24V+分别为变送器电源的负和正。

五．面板按键校准

本变送器支持面板按键校准，校准可以设置变送器内部的所有参数，校准项目通过面板的三个按键和LED显示窗口配合完成，其中按键具有连击，单击功能，大数据具有移位输入功能，尽量减少用户的按键次数和保证面板操作的快捷。

- 面板说明：

A、变送电路板提供三按键和

Led显示人机接口，可通

过按键操作所有变送器的

设置和校准参数。

B、按键功能为复用方式，其

中位选键在增量输入时为减键。

C、面板按键在正常测量状态下位选键和

增加键没有功能定义。

2、面板LED显示菜单的数据意义：

- 表示的是电路板校准电路的时候的ADC采集值，注意此值是零点液位对应的值，此值是变送板自动采集得到的，按SET键可保存数据。

- 表示的是电路板校准电路满量程对应的ADC采集值，此值是变送板自动采集得到的，按SET键可保存。

4.   4m A标定菜单，此值加减一个值电流加减大约2Ua,此值应该调整到4m A.

5.   20m A标定菜单，此值加减一个值电流加减大约2Ua,此值应该调整到20m A.

- 需要的变送器的4mA对应的液位零位值，此值为液位值，就是说如0~3m变送量程，此值填0.

- 需要的变送器的20mA对应的液位满度值，就是说如0~3m变送量程，若想设置小数点为2位小数，则此值填300，若1位小数点，此处填30.

8.  小数点位数设置，取值为0—3。

9. 此菜单表示退出并保存当前设置的所有数据，并重新按照设置和采集值校准变送器的所有采参数和输出电流，显示值等。

注意：

菜单AD-L和AD-H为变送器采集菜单，此菜单数据无需输入，按SET进入数据采集以后显示的是上次采集到的数据，十进制显示，按位选键或者增加键开始采集，按SET保存并返回菜单状态。

菜单SO1L和SO1H为变送器输出4m A和20m A电流标定菜单，此菜单显示为十进制，按位选键和增加键修改数据，此时变送器会输出当前数值的电流值，连接电流表，将电流标定准确即可。

以上这些菜单都是工厂设置和校准项目，用户不能随意修改，修改不合适就是导致变送器彻底无法正常工作。

按键程序设置人性化，短按一次加1或减1，长按着不动，就会就会自动增加，而且不同的参数每次增加的数值是不同的，比如：进行4mA和20mA调试的时候，短按一次加1，长按不动会每次增加10；设置量程的时候短按一次加减1，长按不动，每次减小10；